EECS 150

Problem Set 1 Solution

Fall 1999

1.

- 1011 01012	= 2658

= 18110

= B516

- 100.10012 	= 4.448

= 4.562510

= 4.916

- 15016 	= 1 0101 00002

= 5208

= 33610

- 3.24416 	= 11.0010 0100 012

= 3.11048

= 3.14160156310

- 24710 	= 1111 01112

= 3678

= F716

2.

| 1 1 1 1 1 11011002 + 11101012 111000012 | 1 10810 + 11710 22510 | 1 6C16 + 7516 E116 |
| --- | --- | --- |

| 110112 × 1011012 110112 110110 2 11011 2 + 110110 2 100101111112 | 2710 × 4510 13510 + 108 10 121510 | 1B16 × 2D16 15F16 + 36 16 4BF16 |
| --- | --- | --- |

3.

- 15010 (mod 8) = 610 	(15010 / 8 = 18 remainder 6)

- 15010 (mod 4) = 210	(15010 / 4 = 37 remainder 2)

- No. For example:	x = 1, y = 1

x (mod 2) = 1; y (mod 2) = 1;

x (mod 2) + y (mod 2) = 2; (x+y) (mod 2) = 0

therefore, x (mod 2) + y (mod 2) ( (x+y) (mod 2)

4.

- F	= AB(C + C’) + AB’

= AB + AB’							(complementarity)

= A(B + B’)							(distributive)

= A								(complementarity)

- F 	= AB + BCD’ + A’CD’

= AB + A’CD’							(consensus)

- F	= (A(B + C)’D)’

= A’ + (B + C) + D’						(DeMorgan’s)

= A’ + B + C + D’						(associative)

- F	= (AB’C’)’

= A’ + B + C							(DeMorgan’s)

- F	= (A + B)(A’ + B + C)(A’ + B + C’)

= B + (A(A’ + C)(A’ + C’))						(distributive)

= B + (A(A’))							(simplification)

= B								(complementarity)

- Implement F.H = AB’ + CD’ where inputs are A.L, B.L, C.H, D.H

- A.L

B.L

C.H

D.H

b.

A.L

B.L

C.H

D.H

c.

A.L

B.L

C.H

D.H

6.

a.

| C A0 B0 | D1 D0 |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |

b.

D0	= C’A0’B0 + C’A0B0’ + CA0B0

D1	= C’A0B0

c.

C

A0

B0

C

A0

B0

C

A0

B0

C

A0

B0

7.

time	0	2	4	6	8	10	12	14

______________

A	_______________|		|_______________XXXXXX

______________		        _______________

A1	XXX		        |______________|		         XXXX

____

Y	XXXXX___________|       |_________________________XXXX

# Text boxes

F.H

F.H

F.H

D0

D1